## Slide 3: Blok Diagram Sistem

## Slide 5: Penyusunan Subcarrier

## Slide 6: Liner Precoding
Maximum Ratio (MRT)
Precoding MRT hanya memaksimalkan daya untuk tiap user, tanpa meminimalisasi interferensi antar user.
Zero Forcing (ZF)
BTS menghilangkan interferensi antar user secara total dengan cara membuat nol sinyal interferensi
Minimum Mean Square Error (MMSE)
Pengembangan dari metode ZF, dimana performa ZF menurun pada SNR yang rendah dan ketika jumlah user sama dengan atau melebihi jumlah antenna BTS. Precoding MMSE bekerja dengan cara meminimalisasi interferensi antar user dan meningkatkan SINR iap user

## Slide 7: ESTIMASI CSI
User mentransmisikan orthogonal pilot
BTS menerima sinyal pilot
BTS melakukan de-spreading sinyal pilot
Estimasi kanal dengan MMSE
Mean Square Error estimasi kanal
MSE =

## Slide 8: Parameter Sistem
Parameter | Urban
Frekuensi carrier | 3.4GHz
Spectral multipath | 5MHz
Delay tap kanal | 4
Delay spread | 3,3µs
Coherence bandwidth | 300 kHz
Coherence time | 50 ms
Durasi symbol OFDM | 66,7µs
Durasi cyclic prefix | 4,7µs
Bandwidth tiap subcarrier | 15 kHz
Jumlah subcarrier total (N) | 512
N-Point FFT (nFFT) | 512
Jumlah subcarrier untuk transmisi data (Nd) | 300
Jumlah subcarrier untuk guard band (Ng) | 212
Jumlah cyclic prefix (nCP) | 25
Jumlah Antena BTS | 300 antena
Jumlah user | 30user
Parameter | Urban
 | 3.4GHz
 | 5MHz
Delay tap kanal | 4
Delay spread | 3,3µs
Coherence bandwidth | 300 kHz
Coherence time | 50 ms
Durasi symbol OFDM | 66,7µs
Durasi cyclic prefix | 4,7µs
Bandwidth tiap subcarrier | 15 kHz
Jumlah subcarrier total (N) | 512
N-Point FFT (nFFT) | 512
Jumlah subcarrier untuk transmisi data (Nd) | 300
Jumlah subcarrier untuk guard band (Ng) | 212
Jumlah cyclic prefix (nCP) | 25
 | 300 antena
 | 30user

## Slide 9: Perbandingan Efisiensi Spektrum Massive MIMO dan SISO
Pada sistem SISO:
M = 1, K = 1
Pada sistem Massive MIMO
M = 100, K = 1
SNR tetap 10 dB
Efisiensi spektrum SISO adalah 8 b/s/Hz, sedangkan efisiensi spekrtrum Massive MIMO 16b/s/Hz
Dengan SNR yang tetap, hanya dengan memperbanyak jumlah elemen antenna BTS, efisiensi spektrum meningkat dua kali lipat

## Slide 10: Efisiensi Spektrum MU-Massive MIMO Kanal Rayleigh Pada Kondisi Perfect CSI
BTS mengetahui informasi CSI secara penuh tanpa proses estimasi kanal.
Parameter:
M = 50 – 350, K = 30, SNR = 10dB
Secara keseluruhan, efisiensi spektrum meningkat jika jumlah antenna BTS meningkat.
ZF dan MMSE mengahasilkan efisiensi spektrum yang lebih tinggi daripada MRT.
MRT tidak meminimaliasai interfensi antar user hanya meningkatkan daya sinyal pada tiap user.
ZF dan MMSE meminimalisasi interferensi antar user, selain itu MMSE juga meningkatkan SINR pada tiap user
MMSE bekerja lebih baik daripada ZF dan MRT pada semua range jumlah antena

## Slide 11: Precoding ZF
Pada saat (K < M), Precoding ZF dapat mengeliminasi sinyal interferensi secara total
Pada saat , daya sinyal tiap user menurun dan iterferensi antar user besar.
Precoding ZF hanya bekerja optimal saat (K < M)
SNR = 10 dB dan (K < M)
SNR = 10 dB dan

## Slide 12: Precoding MMSE
Pada saat (K < M), Precoding MMSE dapat meningkatkan daya yang diterima oleh user, meskipun interferensi antar user masih ada, tetapi sangat kecil.
Pada saat , interferensi antar user masih lebih kecil daripada sinyal masing-masing user.
SNR = 10 dB dan (K < M)
SNR = 10 dB dan

## Slide 13
Pada saat K = M = 50, Efisiensi spektrum ZF menurun drastis, sedangkan MMSE dan MRT mengalami penurunan yang tidak signifikan.
Pada saat K<M, yaitu mulai K = 100, kinerja precoding ZF hampir menyamai MMSE.

## Slide 14: Efisiensi Spektrum Ketika SNR Rendah
K = 30, SNR = 10dB
Secara keseluruhan, efisiensi spektrum dari ketiga precoding mengalami penurunan.
MMSE bekerja lebih baik daripada ZF pada SNR yang rendah

## Slide 15: Efisiensi Spektrum Pada Kanal UR-LOS (Perfect CSI)
Indeks User |  | Posisi user (0) | Indeks User |  | Posisi user (0)
1 | -0.96 | -75.16 | 16 | 0.033 | 1.91
2 | -0.90 | -64.15 | 17 | 0.10 | 5.73
3 | -0.83 | -56.44 | 18 | 0.16 | 9.59
4 | -0.76 | -50.05 | 19 | 0.23 | 13.49
5 | -0.70 | -44.42 | 20 | 0.30 | 17.45
6 | -0.63 | -39.29 | 21 | 0.36 | 21.51
7 | -0.56 | -34.51 | 22 | 0.43 | 25.67
8 | -0.50 | -30.00 | 23 | 0.50 | 30.00
9 | -0.43 | -25.67 | 24 | 0.56 | 34.51
10 | -0.36 | -21.51 | 25 | 0.63 | 39.29
11 | -0.30 | -17.45 | 26 | 0.70 | 44.42
12 | -0.23 | -13.49 | 27 | 0.76 | 50.05
13 | -0.16 | -9.594 | 28 | 0.83 | 56.44
14 | -0.10 | -5.739 | 29 | 0.90 | 64.15
15 | -0.03 | -1.91 | 30 | 0.96 | 75.16
Indeks User |  | Posisi user (0) | Indeks User |  | Posisi user (0)
1 | -0.96 | -75.16 | 16 | 0.033 | 1.91
2 | -0.90 | -64.15 | 17 | 0.10 | 5.73
3 | -0.83 | -56.44 | 18 | 0.16 | 9.59
4 | -0.76 | -50.05 | 19 | 0.23 | 13.49
5 | -0.70 | -44.42 | 20 | 0.30 | 17.45
6 | -0.63 | -39.29 | 21 | 0.36 | 21.51
7 | -0.56 | -34.51 | 22 | 0.43 | 25.67
8 | -0.50 | -30.00 | 23 | 0.50 | 30.00
9 | -0.43 | -25.67 | 24 | 0.56 | 34.51
10 | -0.36 | -21.51 | 25 | 0.63 | 39.29
11 | -0.30 | -17.45 | 26 | 0.70 | 44.42
12 | -0.23 | -13.49 | 27 | 0.76 | 50.05
13 | -0.16 | -9.594 | 28 | 0.83 | 56.44
14 | -0.10 | -5.739 | 29 | 0.90 | 64.15
15 | -0.03 | -1.91 | 30 | 0.96 | 75.16
Konfigurasi ULA
Spasi antar elemen antena adalah .
M = 50 - 350, K = 30

## Slide 16: Perbandingan Efisiensi Spektrum Kanal Ryaleigh dan UR-LOS

## Slide 17: Efisiensi Spektrum vs. Jumlah User

## Slide 18: Efisiensi Spektrum Pada SNR Uplink Tinggi (Imperfect CSI, Kanal Rayleigh)
M = 50 – 350, K = 30
Jumlah pilot = 30
SNR uplink = SNR downlink = 10 dB
Pada kondisi SNR tinggi, efisiensi spektrum pada kondisi imperfect CSI kanal Rayleigh hampir sama dengan kondisi perfect CSI,karena error estimasi kanal kecil

## Slide 19: Efisiensi Spektrum Pada SNR Uplink Rendah (Imperfect CSI, Kanal Rayleigh)
M = 50 – 350, K = 30
Jumlah pilot = 30
SNR uplink = -5dB, SNR downlink = 10 dB
Pada kondisi SNR rendah, efisiensi spektrum pada kondisi imperfect CSI kanal Rayleigh mengalami penurunan karena error estimasi kanal semakin besar.

## Slide 20: Efisiensi Spektrum Pada SNR Uplink Tinggi (Imperfect CSI, Kanal UR-LOS)
Posisi user sama dengan kondisi perfect CSI, ditunjukkan pada Tabel 1.
M = 50 – 350, K = 30
Jumlah pilot = 30
SNR uplink = SNR downlink = 10 dB
Pada kondisi SNR tinggi, efisiensi spektrum pada kondisi imperfect CSI kanal UR-LOS hampir sama dengan kondisi perfect CSI,karena error estimasi kanal kecil

## Slide 21: Efisiensi Spektrum Pada SNR Uplink Rendah (Imperfect CSI, Kanal UR-LOS)
M = 50 – 350, K = 30
Jumlah pilot = 30
SNR uplink = -5dB, SNR downlink = 10 dB
Pada kondisi SNR rendah, efisiensi spektrum pada kondisi imperfect CSI kanal UR-LOS mengalami penurunan karena error estimasi kanal semakin besar.

## Slide 22: Efisiensi Spektrum Kanal UR-LOS dan Rayleigh Kondisi Imperfect CSI
Secara keseluruhan, efisiensi spektrum kanal UR-LOS lebih tinggi daripada kanal Rayleigh baik pada kondisi perfect CSI dan imperfect CSI

## Slide 23: MSE Kanal Rayleigh dan UR-LOS
Jika SNR semakin besar, maka MSE akan semakin kecil.
Pada SNR = -8dB, MSE pada kanal UR-LOS sebesar 0.2455, sedangkan MSE pada kanal Rayleigh sebesar 0.3045
Pada SNR = 0dB, MSE semakin menurun yaitu 0,114 dan MSE kanal Rayleigh hampir sama dengan kanal UR-LOS

## Slide 24: Bit Error Rate Kanal Rayleigh
M = 100, K = 10
Jumlah bit biner = 104
Pada SNR = 10dB, BER dengan precoding MRT = 0.0017, sedangkan BER dengan precoding ZF dan MMSE = 0.0018

## Slide 25: Bit Error Rate Kanal UR-LOS