## Slide 1: ANALISA EFISIENSI SPEKTRUM SISTEM MULTI USER MASSIVE MIMO SEL TUNGGAL PADA KANAL RAYLEIGH DAN RANDOM LINE OF SIGHT
Oleh:
Ika Rohmatul Aini
Dosen Pembimbing:
Dr. Ir . Puji Handayani, MT.
PROPOSAL TESIS

## Slide 2: PENDAHULUAN

## Slide 3: LATAR BELAKANG
Sistem Massive MIMO merupakan sistem yang menggunakan jumlah antena yang sangat banyak di sisi BTS
Antena yang digunakan pada sistem Massive MIMO bisa berjumlah ratusan atau bahkan lebih.
Sistem Massive MIMO dapat meningkatkan effifiensi spektrum, efisiensi energy dan meningkatkan kehandalan sistem.
Data Rate meningkat
Pengembangan Teknologi 5G
Sistem Massive MIMO

## Slide 4: latar BELAKANG PENELITIAN (cont…)
Pada penelitian ini akan dilakukan analisa untuk sel tunggal sistem komunikasi Multi User Massive MIMO transmisi downlink.
Analisa didasarkan pada kondisi yang merepresentasikan adanya perubahan kanal dengan menerapkan teknik estimasi Channel State Information (CSI).
Parameter output yang diamati dari sistem ini adalah efisiensi spektrum untuk kanal Rayleigh dan kanal random Line of Sight (LOS).

## Slide 5: RUMUSAN MASALAH
Bagaimana sistem komunikasi Massive MIMO dibangun dengan menggunakan blok-blok dasar sistem komunikasi.
Bagaimana metode untuk estimasi Channel State Information (CSI) pada sistem komunikasi Massive MIMO.
Bagaimana teknik deteksi pada masing-masing user untuk untuk multi user Massive MIMO.
Bagaimana kinerja sistem Massive MIMO yang akan dibangun dengan parameter output efisiensi spektrum.

## Slide 6: Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk membangun sistem komunikasi Multi User Massive MIMO berdasarkan literatur yang ada, dan menganalisa kinerjanya berdasarkan parameter efisiensi spektrum.

## Slide 7: BATASAN MASALAH
Sistem komunikasi ini akan dianalisa untuk sel tunggal transmisi downlink yang terdiri dari satu BTS dan beberapa user dimana tidak ada interferensi dari sel lain.
Sistem yang dibangun menggunakan konfigurasi jumlah antena di BTS yang jauh lebih banyak daripada jumlah user yang dilayani. Dimana masing-masing user menggunakan antena tunggal.
Model kanal yang digunakan adalah Rayleigh dan Line of Sight (LOS) pada satu interval frekuensi tertentu (coherence interval).
Untuk kanal Line of Sight (LOS) posisi masing-masing user sudah diketahui oleh BTS.

## Slide 8: Kontribusi penelitian
Hasil dari penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang sistem komunikasi Massive MIMO dalam rangka mendukung pengembangan teknologi 5G.
Hasil simulasi yang berupa efisiensi spektrum dapat dijadikan tolak ukur untuk memberikan rekomendasi pada sistem Massive MIMO agar bisa menghasilkan kapasitas sistem sesuai dengan kebutuhan.

## Slide 9: Metodologi penelitian

## Slide 10
Skema Penelitian

## Slide 11
DIAGRAM ALUR SISTEM

## Slide 12: Model sistem
Sistem sel tunggal terdiri dari sebuah BTS yang dilengkapi dengan antena sejumlah M, dan melayani user sebanyak K.
Masing-masing user memiliki satu antena.
Jumlah antena di pemancar jauh lebih banyak daripada jumlah user . Proses transmisi uplink dan downlink menggunakan skema TDD karena estimasi kanal hanya dibutuhkan di sisi BTS.
Respon kanal pada mode TDD bersifat resiprokal selama kanal dalam interval waktu tertentu (coherence interval) belum berubah.

## Slide 13: Blok diagram sistem komunikasi massive mimo

## Slide 14: PEMANCAR SISTEM MASSIVE mimo
Pemancar adalah BTS yang melayani beberapa user dalam satu sel secara simultan.
BTS menggunakan antena array sebanyak M antenna dengan spasi antar elemen antena adalah
Deretan data dibangkitkan untuk tiap user, kemudian dimodulasi dengan sistem modulasi 4-QAM. Deretan data serial dikonversikan ke paralel.
Kemudian dilakukan proses Invers Dicrete Fourier Transform (DFT) untuk memodulasi N subcarrier oleh sinyal informasi (q). Setelah itu dilakukan penambahan cyclic prefix.
Data paralel ini lalu diubah menjadi bentuk serial dan dikalikan dengan precoding matrix yang diperoleh dari estimasi kanal.

## Slide 15: Kanal RAYLEIGH sistem massive mimo
Pada model kanal Rayleigh terdapat banyak penghambur dan tidak ada lintasan Line of Sight (LOS)
Sinyal yang diterima BTS maupun user adalah jumlahan dari sinyal yang telah mengahalami hamburan.
Model kanal Rayleigh merupakan nilai random CN (0,), dengan merupakan koefisien large-scale fading.
Untuk masing-masing user diasumsikan mengalami large-scale fading yang berbeda sehingga nilai dari dibangkitkan secara random

## Slide 16: Kanal los sistem massive mimo
Pada scenario Line of Sight (LOS) tidak ada penghambur dan penghalang antara BTS dan user.
Posisi masing-masing user berada pada sudut yang diukur relative terhadap array boresight.
Pada skenario ini diasumsikan bahwa BTS sudah mengetahui posisi masing-masing user.

## Slide 17: Estimasi kanal
User mengirimkan sinyal pilot ke BTS. Pada setiap coherence interval.
User menggunakan pilot sejumlah pada tiap coherence interval , dimana .
BTS menerima sinyal pilot yang ditransmisikan user melalui uplink channel.
BTS melakukan proses de-spreading pilot, yaitu mengalikan sinyal pilot dengan unitary matrix.
BTS melakukan estimasi kanal dengan metode Minimum Mean Square Error (MMSE).

## Slide 18: Penerima sistem massive MIMO
Penerima adalah user yang berada di dalam satu sel dengan posisi random.
Penerima akan menerima sinyal dari BTS yang sudah melewati kanal dan mengalami interferensi dengan noise.
Proses pada perima ini adalah adalah menghilangkan cyclic prefix dari sinyal yang diterima, kemudian masuk ke blok DFT. Setelah itu masuk ke proses detector.
Pada penelitian ini digunakan metode Zero Forcing pada sisi detector

## Slide 19: Efisiensi spektrum sistem massive mimo
Parameter output yang diamati dari sistem ini adalah efisiensi spektrum.
Metode untuk memperoleh efisiensi spektrum dari hasil simulasi sistem adalah dengan menentukan covariance dari hasil estimasi bit.
Pada penelitian ini efisiensi spektrum dianalisa untuk model kanal Rayleigh dan random Line of Sight

## Slide 20: PARAMETER SISTEM
Parameter | Suburban area
Frekuensi carrier | 3.4GHz
Spectral bandwidth | 20MHz
Jumlah Antena BTS | 100 antena
Jumlah user | 30user
Gain antena BTS | 27dBi
Gain antena terminal | 2.2dBi
Noise figure BTS | 7dB
Noise figure perangkat user | 7dB
Temperatur noise | 290K
Kecepatan mobitilas user | 71km/h
Daya radias BTS | 1W
Daya radiasi perangkat user | 200mw
Coherence Bandwidth | 210 kHz
Parameter | Suburban area
 | 3.4GHz
 | 20MHz
 | 100 antena
 | 30user
 | 27dBi
 | 2.2dBi
 | 7dB
 | 7dB
 | 290K
 | 71km/h
 | 1W
 | 200mw
 | 210 kHz

## Slide 21: KEMAJUAN PENELITIAN
Menentukan kosep sistem
Perancangan parameter sistem
  Perhitungan jumlah pilot
  Perhitungan coherence time
  Perhitungan coherence interval
Estimasi CSI
  Transmisi pilot dari user ke BTS (jumlah elemen antenna array diperkecil)
  Pembangkitan kanal Rayleigh.
  De-spreading sinyal di BTS
  Transmisi sinyal downlink

## Slide 22: Kemajuan penelitian

## Slide 23: Jadwal penelitian

## Slide 24: Jadwal penelitian (cont..)

## Slide 25
TERIMA KASIH